化学品安全技术说明书

第一部分     化学品及企业标识

化学品中文名称：异佛尔酮

化学品英文名称：isophorone

企业名称：东莞市柏百顺石油化工有限公司

地址：东莞市樟木头镇柏地管理区旗岭工业区 邮编：

电子邮件地址：

传真号码：                 企业应急电话：

技术说明书编码：                  生效日期：  年    月    日

国家应急电话： （0532）83889090

第二部分      成分/组成信息

纯品  (                                         混合物  (

化学品名称：异佛尔酮

有害物成分                 浓度                   CAS No.

异佛尔酮                                          78-59-1

第三部分       危险性概述

危险性类别：

侵入途径：

健康危害：吸入对呼吸道有刺激性，出现中枢神经系统症状，长期吸入引起疲倦、肺水肿和肾损害。对眼有强烈刺激性，可致永久性眼损害，对皮肤有刺激性。

环境危害：   对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危害：本品易燃，为可疑致癌物，具刺激性。

第四部分          急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分            消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。遇水、潮气、触媒和高热易发生聚合。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭 火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。

第六部分         泄露应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切 断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器 内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分          操作处置与存储

操作处置注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面 罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产 生烟雾。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。容器与传送设备要接地，防止产生静电。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防 器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

存储注意事项：    储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分          接触控制/个体防护

最高允许浓度：中国（MAC）未制定标准

检测方法：气相色谱法

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分          理化特性

外观与性状：水白色液体，带有薄荷香味。

熔点（℃）：-8.1                相对密度（水=1）：0.9230

沸点 （℃）：215.2               相对蒸气密度（空气=1）：4.77

饱和蒸气压（kPa）：0.133/38℃      燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度（℃）：无资料            临界压力（MPa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

闪点：84                          爆炸上限%（V/V）: 3.8

引燃温度（℃）：462              爆炸下限%（V/V）: 0.8

溶解性：微溶于水，易溶于多数有机溶剂。

主要途径：用作油类、树胶、 漆、硝基纤维的溶剂及化学合成中间体。

第十部分       稳定性和反应性

稳定性：

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱。

避免接触的条件：

聚合危害：

分解产物：

第十一部分         毒理学资料

急性毒性：LD50：2330 mg/kg(大鼠经口)；2000mg/kg(小鼠经口)；1500 mg/kg(兔经皮)  LC50：无资料

急性中毒：

慢性中毒：

刺激性：人经眼：25ppm/15分钟，引起刺激。家兔经皮： 100mg/24 小时，轻度刺激。家兔经眼： 920μg ，重度刺激。

致敏性：

致突变性：

致畸性：

致癌性：

第十二部分           生态学资料

生态毒理毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

生物富集或生物积累性：

其它有害作用：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分          废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法：建议用焚烧法或安全掩埋法处置。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：

第十四部分       运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装标志：

包装类别：

包装方法：无

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒 塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧 室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分       法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分        其他信息

参考文献：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：